MF－DSC08超强夜视200W串口摄像机说明书

- MF－DSC08超强夜视200W串口摄像机简介

无锡淼孚智能科技有限公司是国内最早研发生产和销售RS232/RS485/TTL串口JPEG摄像头的厂家，MF- DSC08系列串口摄像头是一款超强夜视，200万像素的嵌入式数字摄像头。高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达120米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控；支持3D数字降噪，支持数字宽动态；符合IP66级防尘防水设计，可靠性高；采用专用图像压缩DSP微处理器进行图像的压缩处理，画面清晰，色彩逼真。适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。MF-DSC08系列产品直接输出JPEG格式图片，型号可分为塑料方形（出租车型）、防水型、海螺半球型，防水枪型，防水鹅蛋型等；通过RS232/RS485/TTL进行数据传输。对于那些移动主机 山洪预警、远程监控、同时又对图像质量要求较高以及需要通过电话线或者GPRS、CDMA、3G等传送图像的应用，MF-DSC08系列串口摄头是一种绝佳的解决方案！

- 主要性能指标

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最小照度：0.01 Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR

0.014 Lux @(F1.4，AGC ON)， 0 Lux with IR

快门：1/3秒至1/100,000秒

镜头：4mm(73.1°)、6mm(46°)、8mm(35.52°)、12mm(22°)、

16mm(17.2°)、25mm(11.2°)可选

红外照射距离：最远120米

日夜转换模式：ICR红外滤片式

宽动态范围：数字宽动态

数字降噪：3D 数字降噪

输出格式：标准JPG

图像尺寸：1920×1080，1280×1080，1280×960，1280×720，

720×480，800×600，704×576，640×480，320×240

图像设置：自动白平衡， 自动曝光， 自动增益

背光补偿：支持

通讯接口：1个 RS485口

串口速率：115200

工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)

电源供应：DC12V

最大功耗：15W MAX

防护等级：IP66

尺寸（mm）：134×116.1×293

重量：	2000g

- 关于镜头选择

常用的镜头焦距规格有4mm、6mm、8mm、12mm、25mm等

- 产品型号和类型

MF-DSC08系列是加强红外型200W像素摄像头，专用外壳，6颗LED红外阵列灯，图：

- 应用领域

移动主机 山洪预警、远程监控、同时又对图像质量要求较高以及需要通过电话线或者GPRS、CDMA、3G等传送图像的应用

- 摄像头接口说明

MF-DCS06序列串口摄像头与外部处理器的通讯接口可选：

红    D+    D-    黑

- RS485接口：  12V    A     B    GND

注意：

（1）摄像头工作电流为80-160mA，红外灯开启工作电流180-800mA，主机的供电能力至少要保证800mA的功率输出，同时因为串口摄像头是被动工作，因此建议用可控的开关对串口摄像头的电源控制以降低功耗。

（2） 摄像头初次上电延时60秒即可开始收发指令和拍照。

- 摄像头常用通讯协议 （这部分内容请看文档“MF-DSC08摄像头485协议.DOC”）

- MF-DSC08摄像头上电初始化流程

（1）上电

（2）延时60秒（系统启动，传感器初始化，自动白平衡自动曝光过程延时）

（3）按需要修改波特率（可以不修改）

（4）发送拍照指令（图片分包大小、压缩率）

（5）发送读取所拍图片数据指令

- 现场图片

无锡淼孚智能科技有限公司

无锡市滨湖区浪溪路东南侧

0510-66889726